- Organisme

Mairie du Vésinet

60 boulevard Carnot

78110 LE VESINET

Organisateur de la consultation : Sylvain Martinel, Service espaces verts,

- Objet de la consultation

La présente consultation sur  devis concerne :

L’arrachage, la plantation et l’arrosage de 19 arbres sur les Iles des Ibis

Description :

La prestation est exécutée selon les règles de l'art et dans le respect des normes

Les prestations concernent les arbres ci-dessous :

## Prix du marché

Le prix est forfaitaire, global et ferme. Aucune révision de prix ne sera appliquée.

- Epoque de plantation

L’ensemble des végétaux devront être plantés pendant la période favorable, au plus-tard le 15 avril 2018.

Les plantations doivent être suspendues en période de gel, de chute de neige et lorsque la terre est détrempée par la pluie, le gel ou la fonte des neiges.

- Prescriptions techniques

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance sur place de l’importance des travaux à exécuter, de la disposition des lieux, des contraintes d’accès et de toutes sujétions d’exécution que peuvent comporter les travaux faisant l’objet du marché.

L’entrepreneur devra adapter le matériel utilisé pour la réalisation des travaux en fonction du lieu et ce afin d’éviter toute dégradation des terrains. L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une remise en état des terrains dégradés suite à une utilisation de matériel inadapté ou pour toute autre raison.

L’entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserve, et comme étant compris dans son prix, tous les travaux prévus selon les modalités définies par le présent cahier des charges.

Les travaux de plantations doivent être en tous points effectués dans les règles de l’art et  conformément aux dispositions du fascicule 35 du CCTG.

L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur les soins à apporter aux travaux de plantations et à la nécessité d'avoir sur le chantier un personnel qualifié.

  - Propreté et nettoyage du chantier

Les travaux définis sur les bordereaux de prix comprennent toutes les opérations d'évacuation. Tous les éléments résiduels devront être parfaitement ratissés et nettoyés sur les parties engazonnées comme sur les circulations.

Les éventuelles possibilités de stockage des matériaux sur site seront définies et délimitées dans le temps et dans l'espace en concertation avec le maître d'ouvrage ou son représentant et ne pourront être exploitées sans son autorisation expresse.

  - Arrachage des végétaux

Avant toute intervention un repérage préalable sur place des sujets sera à réaliser avec le maitre d’ouvrage.

L’arrachage  des jeunes sujets morts, consiste à l’enlèvement de la partie aérienne, de sa motte et du drain existant.

Une matériel adapté sera utilisé (plaque de roulement….) pour l’arrachage des mottes, afin de ne pas détériorer les pelouses. Une intention plus particulière sera demandé sur le jardin à la française pour l’enlèvement des buis  et la plantation des carpinus.

  - Plantation

Les végétaux fournis par la Mairie seront réceptionnés avant plantations sur le chantier.

Ouverture des fosses de plantation

Les fosses de plantations existantes seront ouvertes par le titulaire du marché.  Au fond du trou,                la terre devra être ameublie par piochage sur une profondeur de 0,15 m  minimum. Un piochage devra également être effectué sur les parois en cas de lissage

Manipulation des arbres

Toutes les précautions devront être prises par l'entreprise pour éviter des blessures éventuelles aux troncs, mottes et houppier notamment durant la reprise des arbres entre le camion et la fosse de plantation.

La plantation des arbres

Le grillage entourant la motte sera laissé en place et seulement sectionné en surface.

Les arbres seront ensuite positionnés de façon à ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Le tronc sera bien vertical.

La terre végétale amendée sera ensuite remise manuellement de part et d'autre de la motte en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, vers les bords, pour affermir le remblai. Le niveau final devra être identique à celui du terrain adjacent.

Lors de cette opération, les mottes de terre trop importantes seront brisées. Les  manutentions s’opéreront avec une terre ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel.

Apport d’amendement mycorhizé

Au moment de la plantation, l’entreprise apportera autour de la motte un amendement organique mycorhisé.

L’entreprise fournira avec son offre la fiche technique du produit proposé.

Réalisation de cuvette

Une cuvette sera obligatoirement exécutée au pied de chaque végétal planté sur une hauteur    d'au moins 20 cm. Le diamètre de la cuvette sera inférieur à celui de la motte

Plombage à l’eau

Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil radiculaire. Il est prescrit impérativement aussitôt après la plantation même si l'état hygrométrique du sol parait suffisant. Il sera effectué dès la plantation avec 100 litres d’eau minimum par arbre.

Tuteurage

- Caractéristiques des tuteurs

Les tuteurs seront en châtaignier, ronds,, écorcés et auront un diamètre de 10 cm. Ils auront une longueur de 3 m.

Ils seront épointés.

Les tuteurs montrant des nœuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés.

### -    Tuteurage simple

Les tuteurs en travers seront enfoncés  pour maintenir les conifères. Ils devront être orientés dans la même direction pour chacun des arbres.

### Tuteurage bipode ou tripode

Le tuteurage sera effectué de la façon suivante :

Il se composera de 2 ou 3 tuteurs en châtaigner écorcé ( Voir descriptif dans la DPGF), reliés  entre eux par des planchettes de 80 mm de large ou de semi-ronds de 60 mm de  bois dur écorcé, taillé et travaillé, d’une longueur de 80 cm à 1.20 cm . Les tuteurs devront être parfaitement alignés ou former un triangle équilatéral. Ils seront enfoncés de 1m au moins dans le sol et leur hauteur vue sera égale au tiers de la hauteur de l’arbre à la plantation.

Les liens maintenant l’arbre aux tuteurs seront constitués de 3 lanières en caoutchouc ou en géotextile, fixés aux supports par des clous à bois galvanisés.

La sangle qui sera soumis à l’acception du maître d’œuvre

La mise en tension se fera après le tassement des terres.

### Fourniture et mise en place de Mulch

### Il sera constitué de broyage de bois, calibrées (dimension inférieure à 100 mm) disposé sur une épaisseur de 6 cm au pied des arbres.

Le paillage doit être exempt d’agents pathogènes, de substances phytotoxiques, de corps étrangers (pierre, branches) et être  homogène et esthétique.

### Fourniture et mise en place de natte  autour des troncs d'arbres

Elle sera composée de fibres naturelles (bois et cellulose), type ou équivalent jute.

La bandelette sera enroulée autour du tronc des arbres afin de protéger l'écorce contre les agressions extérieures.

L’entreprise fournira avec son offre la fiche technique du produit proposé

## L’arrosage des arbres

L'arrosage des arbres commencera de fin avril 2018 pour se terminer fin octobre 2019.

6.1 Planning d’arrosage :

Il comprendra au minimum 14 passages, à raison de 2 arrosages par mois (selon conditions météorologiques) par période d’arrosage :

Période arrosage numéro 1 : fin avril 2018 à fin octobre 2018 (selon conditions météorologiques)

Période arrosage numéro 2 : fin avril 2019 à fin octobre 2019 (selon conditions météorologiques).

L'entrepreneur devra adapter le matériel pour pouvoir effectuer les arrosages en fonction des lieux et pour éviter toute dégradation des terrains. Le candidat devra joindre une proposition de planning en intégrant le minimum fixée par la collectivité dans le 6.1

## 6.2 Approvisionnement en eau

L'approvisionnement en eau est autorisé sur des bornes vertes de puisage situées sur le boulevard de Belgique, au niveau de l'îlot de la pelouse de La Borde

L'approvisionnement ne sera possible qu'entre 7h30 du matin et 19h30 le soir.

Tout autre lieu de prélèvement est interdit, les bouches à incendie en particulier.

## 6.3 Arrosage des arbres

L'apport d'eau dans les cuvettes réalisées au pied des arbres se fera à raison de 150 litres par arbre, minimum, de façon à remplir régulièrement la dépression et humecter la terre en profondeur. La force du jet d'eau ne devra en aucun cas créer de trou au pied de l'arbre, mettant à jour les racines superficielles ou provoquant un déchaussement de l'arbre.

A cet égard, un arrosage « en pluie » sera nécessaire au début du remplissage de la cuvette.

Un relevé de l’arrosage sera réalisé par 4 stations tensiométriques sur les plantations, afin de contrôler l’hydrométrie.

## 6.4 Entretien des cuvettes

Lors de chaque passage, le fond de la cuvette sera nivelé et les bords reprofilés et réhaussés de 20 cm afin d’apporter la quantité d’eau demandée. Après arrosage, on veillera particulièrement à recouvrir de terre les racines superficielles éventuellement mises à jour.

Le fond et les bords internes et externes de la cuvette seront désherbés en même temps et les déchets végétaux évacués.

## 6.5 Vérification du maintien des arbres

Une vérification du bon état des liens reliant l'arbre au tuteur  et leur remplacement éventuel seront à effectuer par l'entreprise et dans le cas où ces liens seraient cassés, déformés ou arrachés, ils seront remis ou remplacés.

## 6.6 Contrôle de l'exécution des chantiers

Le contrôle des arrosages sera effectué:

- en vérifiant le pointage réalisé par l'entreprise sur l'état d'avancement des arrosages (N° de passage et dates d'arrosage) remis au maître d'ouvrage après chaque passage, dans les 48 heures.

- En vérifiant à l’aide de 4 stations tensiométrique l’hydrométrie.

## 6.7 Conduite du chantier

Afin d’assurer une bonne exécution de la conduite du chantier, l’entreprise devra désigner le même opérateur pendant toute la saison d’arrosage.

Elle devra, en particulier, suppléer toute absence de l’opérateur habituel en assurant son remplacement. Il en sera de même pendant la période des vacances d’été.

L’opérateur remplaçant devra faire au moins 1 passage complet avec l’opérateur habituel avant le départ de ce dernier.

## Garantie de reprise des végétaux

Conformément au fascicule 35 du C.C.T.G. et au C.C.A.P

Rémunération de la garantie de reprise

Le coût de la garantie de reprise fait l'objet d'une rémunération spécifique, identifié indépendamment du coût des végétaux. Ce prix correspond à un pourcentage du coût de fourniture des végétaux. Les sommes correspondantes aux garanties sont versées en deux fois ; 50% de la somme au premier constat de reprise (après remplacement des végétaux suivant PV du premier constat de reprise) et 50% à l'expiration de la garantie de reprise. Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité à la signature du marché de ne pas prendre cette garantie.

Constat et garantie de reprise

Un premier constat de reprise des végétaux se fera à l’été suivant la plantation, permettant le remplacement à l’automne des plantations constatées mortes l’année de plantation.

L'entrepreneur est entièrement responsable de la bonne reprise des végétaux plantés jusqu'au deuxième constat de reprise, qui intervient à la fin du délai de garantie, fixé à 2 ans.

Le délai de garantie sera prolongé d'un an pour tous les végétaux manquants, morts ou dépérissant, à remplacer au-delà de cette période de garantie réglementaire. Le règlement de la garantie de reprise est lui aussi différait d’un an.

### Entretien des végétaux jusqu’à la réception

L'entretien des végétaux par l'entreprise devra être assuré de leur plantation jusqu'à leur réception établie par procès-verbal.

L'opération est entendue comme comprise dans la plantation.

Travaux de parachèvement (d’après les articles N23.9 et N23.10 du fascicule 35) :

-  Les travaux de parachèvement comprennent les travaux nécessaires à l’installation et au bon développement des végétaux. Ils sont définis comme suit :

Façonnage de la cuvette d’ouvrage, binage et ameublissement du sol, arrosage, surveillance du système d’ancrage de la motte, suppression des drageons et ou gourmands, taille en vert.

-   Après la période de plantation et jusqu’à la réception de l’ouvrage, les travaux à réaliser sont:

Façonnage de la cuvette d’ouvrage, binage et ameublissement du sol, arrosage, traitements phytosanitaires éventuels, surveillance du système d’ancrage de la motte, suppression des drageons et ou gourmands, taille en vert.

L'entretien démarre à compter de la date de réception des travaux. L’entrepreneur a à sa charge l'entretien courant en l'attente de la date de l’achèvement du délai de garantie initial et de sa prolongation en cas de remplacement de végétaux.

- Procédure de consultation

La consultation sur devis  est mise en ligne sur le site de la ville  http://www.levesinet.fr/la-vie-municipale/marches-publics/

Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de la présente consultation.

- Pièces de l’offre à fournir

- DPGF à retourner signé

- Un descriptif sur la méthodologie et les moyens mis en œuvre pour l’arrachage, la plantation et l’arrosage

- Un planning d’intervention. Le planning proposé devra respecter a minima les termes de la lettre de consultation.

- Lettre de consultation à retourner signée

- Les demandes de précision

Les demandes de précisions sont à formuler par mail auprès de

Sandra SLEZACK s.slezack@levesinet.fr

- Visites sur site

Aucune visite

- Transmission des offres

Les candidats transmettent leur offre par voie électronique à s.slezack@levesinet ou aux coordonnées suivantes :

Hôtel de ville du Vésinet

Service espaces verts

Lettre de consultation devis/sandra slezack

Arrachage, plantation et arrosage de 19 arbres sur les iles des Ibis

60 boulevard Carnot

78110 LE VESINET

Mail : s.slezack@levesinet.fr

Les offres formulées par devis doivent être transmises par retour de mail ou par courrier avant le :

06 avril 2018 à 11h

Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée de validité des offres est de 30 jours.

- Selection de l'offre

Suite à l’analyse des offres, l'acheteur sélectionne l'offre la plus avantageuse au regard du prix, du descriptif et du planning.

| Prix | 60% |
| --- | --- |
| Descriptif sur la méthodologie et les moyens mis en œuvre pour l’arrachage, la plantation et l’arrosage | 30 % |
| Planning et délai d’intervention proposée par la société | 10% |

A l’issue de la consultation, le candidat retenu seras contacté par téléphone et par mail.

L'acheteur  transmettra au prestataire un ordre de service et un bon de commande établit sur la base du devis, de l'offre ou de la proposition de prix sur lequel les parties sont tombées d'accord.

- Pénalités

Pénalités relatives à l’exécution des prestations  d’arrachage et de plantations : Lorsque les délais contractuels, ou à défaut les délais mentionnés dans les bons de commande sont dépassés du fait du titulaire, celui-ci encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de deux cent cinquante (250) € par jour calendaire de retard.

Pénalités relatives à l’exécution des prestations  d’arrosage : Lorsque les délais contractuels, ou à défaut les délais mentionnés dans les bons de commande sont dépassés du fait du titulaire, celui-ci encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de cent-soixante-quinze (175) € par jour calendaire de retard.

Pénalités relatives au  mauvais arrosage : lorsqu’un mauvais arrosage sera acté par constat, le titulaire encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de cent  (100) € par arbre constaté sera appliquée  à partir du 3ème jour par rapport à la date d’établissement du constat. Dans ce dernier cas, la société aura 3 jours pour procéder à  la régularisation de l’arrosage.  A partir du 4ème jour, les pénalités s’appliqueront.

Le nombre de jour de retard sera calculé à compter de la date de réception du constat adressé par le pouvoir adjudicateur au titulaire lui enjoignant de respecter ses obligations contractuelles jusqu’au jour de la mise en conformité

- Facturation - paiement

La prestation est financée sur le budget principal de la Commune.

Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement administratif.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 1 du décret n°2013-236 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le dépassement de ce délai ouvre de plein droit, et sans autre formalité pour le titulaire, le bénéfice d’intérêts moratoires équivalents au taux d'intérêt fixé par la Banque Centrale Européenne augmentés de huit (8) points et du versement d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement selon les modalités indiquées dans le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Une facturation relative à l’arrachage et à la plantation sera adressée  à la Ville du Vésinet après exécution de la prestation.

Une facturation mensuelle relative à l’arrosage après service fait  sera adressé à la Ville.

Société :

A

Le,

Signature

Cachet

# Text boxes

LETTRE DE CONSULTATION SUR DEVIS:

ARRACHAGE,  PLANTATION ET ARROSAGE DE 19 ARBRES SUR LES ILES DES IBIS