Commune du Vésinet
Hôtel de Ville
60, boulevard Carnot
78116 LE VESINET CEDEX

Renovation des portes de l’ecole maternelle des cygnes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Consultation sur devis

Sommaire

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE	3

PRESCRIPTIONS GENERALES	3

ARTICLE 2 - DOCUMENTS DE REFERENCE	3

ARTICLE 3 - EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS	3

ARTICLE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	3

ARTICLE 5 - CALCUL DE L'INSTALLATION	3

ARTICLE 6 - PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNEES	4

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	5

ARTICLE 7 - CONDITIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES	5

ARTICLE 8 - DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION ACTUELLE	6

ARTICLE 9 - DESCRIPTION DES TRAVAUX	7

# ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

Le marché porte sur la rénovation des portes en aluminium de l’école maternelle des cygnes.

Lieu d’exécution : Le Vésinet – Ecole Maternelle des Cygnes– 111 Boulevard Carnot - 78110 LE VESINET.

Pour le parfait accomplissement de sa mission, le titulaire doit prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, en particulier de la configuration de la chaufferie et de leurs accès.

# PRESCRIPTIONS GENERALES

# ARTICLE 2 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française en vigueur. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les textes suivants :

- code de la santé publique

- code du travail

- code de la construction et de l'habitat,

- documents techniques unifiés applicables aux travaux de ce corps d’état.

# ARTICLE 3 - EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

# ARTICLE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Avant tout commencement des travaux, Le titulaire fournira au maître d'ouvrage en trois exemplaires, les plans d'exécution comprenant :

- Le schéma général de l'installation

A l'achèvement des travaux, l'entreprise fournira, au maître d'ouvrage TROIS exemplaires :

- Les certificats de garantie

- La nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur

- Les instructions de conduite et d'entretien

- Les notices d'utilisation destinées aux utilisateurs.

# ARTICLE 5 - CALCUL DE L'INSTALLATION

Le titulaire doit, sous son entière responsabilité technique, le calcul intégral de l'installation à partir des renseignements pris lors de la visite obligatoire sur place et des descriptifs joints.

# ARTICLE 6 - PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNEES

Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en maçonnerie d'éléments ou murs existants sont à la charge du titulaire.

# PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

# ARTICLE 7 - CONDITIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES

MARQUES ET PRODUITS CITES

Les marques et prestations citées ont servi de base d’étude au projet.

Le titulaire peut proposer d’autres marques techniquement (qualité, performances, durée de garantie etc…) équivalentes aux marques et produits cités.

Dans le cas où le titulaire modifie les produits et marques cités dans le CCTP, il fournit à l’appui de son offre les marques et produits choisis, et éventuellement une documentation technique du fabricant.

DEPOSE-PREPARATION-AMENAGEMENT

La dépose des matériels et installations, nécessitée par les travaux de rénovation comprend :

- la dépose :

Elle comprend tout d’abord les dispositions de protection nécessaires à la mise en place du chantier et notamment la protection des parties communes de l’immeuble, tant des abords extérieurs qu’intérieurs. La protection élémentaire pour l’intérieur est la mise en place de bâche type polyane épais sur le sol. Elle comprend ensuite les travaux éventuellement nécessaires à l’obtention du résultat final. Pour ce faire, sont déposées les installations non réemployées (y compris tous supports qui seront abrasés au ras du mur ou du sol et plafond) et celles nécessaires à la bonne exécution des travaux eux-mêmes (par exemple dépose d’un matériel à déplacer ou pour mise en place d’une protection acoustique, ouverture d’une paroi pour livraison de matériels, etc…)

- enlèvement des gravats :

Tous les matériaux et matériels déposés et non réemployés seront, sauf avis contraire du client, évacués en décharge par et sous la responsabilité du titulaire.

Les gravats ainsi constitués ne devront pas rester en stock sur le chantier et surtout dans les parties extérieures au chantier lui-même.

# ARTICLE 8 – DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ACTUELLES

Le présent CCTP concerne la rénovation de 5 portes. 4 donnent directement sur la cour intérieure de l’école et 1 constitue la porte d’entrée dans l’école maternelle. Elles sont toutes en aluminium simple vitrage et ne présente aucune protection et pas de pince doigt.

# ARTICLE 9 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux préparatoires

Les travaux de rénovation des installations seront précédés des travaux préparatoires suivants :

- dépose des portes en place existantes

Rénovation des portes

Création d’une nouvelle installation comprenant :

- pose de nouvelles portes (de type Technal ou similaire) à rupture de pont thermique (série SOLEAL PY -Technal)

- pose en rénovation sur anciens dormants avec couvres joints extérieurs

- remplissage avec un double vitrage avec une vitre 44.2, une autre 33.2 faiblement émissif, séparées par 16mm d’Argon.

- Mise en place d’un retardataire d’effraction sur deux faces

- Pose de serrure 3 points de sécurité (même clés pour l’ensemble)

- Pose d’un barillet extérieur avec un bouton moleté intérieur à 1300 mm du bas de la porte

- Pose d’un ferme porte intégré et d’une poignée basse verticale toute hauteur sur le vantail de service

- Pose de joints anti-pince doigts sur toute la hauteur des portes

- Mise en place d’un seuil PMR

- L’ensemble doit être étanche aux intempéries (Etanchéité au Compriband fond de joint et silicone 1ère catégorie label SNJF ou similaire)

- Pose de trois doubles portes de 1570x2080 avec une traverse intermédiaire

- Pose d’un vantail de service de 939mm de passage libre en largeur

- Pose d’un semi-fixe

- Pose d’une porte simple de 1070x2080 avec un vantail de service de 930mm de passage libre avec une traverse intermédiaire

- Pose d’un ensemble de 2740x2130 composé d’une double porte avec un vantail de service de 930mm de passage libre, d’une partie semi fixe, de deux châssis fixes latéraux et d’une traverse intermédiaire (sur l’ensemble)